УКРАИНА

ООО «Смеласахсервис»

smila234@ukr.net

+38 04733 4-59-79

ПЕСКОЛОВУШКА ППБ-4,5

ПАСПОРТ

ППБ-4,5. ПС

г.Смела

2019

- ВВЕДЕНИЕ

1.1. В настоящем паспорте описано устройство, принцип действия и правила использования и обслуживания песколовушки ППБ-4,5 (далее – песколовушка).

1.2. Необходимым условием надежной и долговечной работы песколовушки является строгое соблюдение указанных далее требований к эксплуатации и обслуживанию.

1.3. Изготовитель не несет ответственности за неисправности и поломки, возникшие вследствие несоблюдения требований настоящего паспорта или нарушений правил транспортирования и хранения.

1.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения и уточнения в конструкцию песколовушки, не ухудшающие ее качества, потребительские свойства и безопасность эксплуатации.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Песколовушка предназначена для очистки известкового молока от песка и прочих механических примесей. Песколовушка применяется в строительной промышленности для производства силикатного кирпича и приготовления штукатурных растворов.

3.ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Объем полный, м3 								- 8

3.2. Установленная мощность, кВт						- 2,6

3.3. Частота вращения основного вала, об/мин					- 1,9

3.4. Частота вращения шнека удаления песка, об/мин				- 14

3.5. Габаритные размеры, мм, не более:

длина	 					- 6650

ширина					- 3530

высота					- 2050

3.6. Масса без приводов, кг:							- 2760

4.СОСТАВ ИЗДЕНИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Песколовушка поставляется Заказчику без привода, в разобранном виде, в составе двух единиц: корпус с основным валом и шнек удаления песка.

4.2. Эксплуатационная документация:

- паспорт ППБ-4,5.ПС;

- габаритный чертеж ППБ-4,5.00.000.ГЧ.

5.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Песколовушка изготовлена из черной стали и состоит из горизонтального корытного корпуса, в котором на подшипниках вращается полый вал со спирально установленными на нем спицами и ленточными витками (ленточный шнек). Ленточный шнек установлен вдоль продольной оси корпуса песколовушки.

В торце песколовушки, перпендикулярно оси песколовушки, установлен шнек для удаления песка.

5.2. Корпус песколовушки снабжен двумя опорами и переливным ящиком для отвода очищенного известкового молока.

5.3. Известковое молоко подается в верхнюю часть песколовушки (со стороны шнека удаления песка) и движется в сторону переливного ящика. Песок во время движения молока осаждается на днище песколовушки и ленточным шнеком основного вала транспортируется к шнеку удаления песка, который выводит его наружу на транспортер удаления отходов.

6.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При эксплуатации песколовушки должны строго соблюдаться правила техники безопасности. На рабочем месте необходимо повесить табличку с указанием мер безопасности.

6.2. К обслуживанию песколовушки допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие настоящую инструкцию по эксплуатации, а также действующие на предприятии-потребителе инструкции по технике безопасности.

6.3. При эксплуатации песколовушки все открытые вращающиеся элементы привода должны быть ограждены. Ремонт песколовушки во время ее работы не разрешается.

6.4. Перед пуском песколовушки необходимо дать предупредительный сигнал. Ремонт приводов и пусковой аппаратуры производить только при выключенной электросети.

6.5. Электрооборудование должно быть надежно заземлено. Периодически необходимо проверить исправность заземления. При остановке песколовушки на длительное время электрооборудование необходимо обесточить.

6.6. ВНИМАНИЕ:

- При подводе электропитания необходимо обеспечить защиту двигателей из расчета их паспортной мощности;

- При вынужденной остановке песколовушки заполненной продуктом более чем на 8 мин. не допускается включать привод основного вала до ее полного опорожнения.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Перед началом работы песколовушки следует убедиться в наличии смазки всех вращающихся частей.

7.2. Для смазки наружных подшипников рекомендуется смазка Литол-24. Смазка пополняется по мере необходимости.

7.3. Периодически необходимо проверять затяжку крепежных деталей.

7.4. Рекомендуется не реже одного  раза в месяц производить профилактический осмотр с немедленным устранением обнаруженных неисправностей.

7.5. Техническое обслуживание мотор-редукторов необходимо проводить в соответствии с техническими паспортами на них.

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Песколовушка ППБ-4,5 заводской № _________ соответствует конструкторской документации и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления____________.______

Контролер ОТК_____________________

М.П.

9.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель гарантирует нормальную устойчивую работу песколовушки при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение одного рабочего сезона, но не более 12 месяцев с момента окончательной отгрузки.